Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

Specyfikacja robót do zadania pn. „Dostawa i montaż rolet, moskitier i folii przyciemniających w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 w Lubaczowie”

| Lp. | Nazwa produktu | Opis parametrów | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż folii przyciemniającej | Parametry folii przyciemniającej do hali sportowej budynku. Parametry folii przyciemniającej: Kolor folii - neutralny grafitowy Rodzaj instalacji - zewnętrzna Transmisja światła widzialnego 18-21% Całkowita redukcja energii słonecznej 75-80% Transmisja Energii Słonecznej 18-20% Odbicie Energii Słonecznej 28-30% Absorpcja Energii Słonecznej 54-56% Redukcja odblasków Zatrzymanie promieniowania UV min. 99 % Okres gwarancji minimum 7 lat Parametry dotyczą folii zamontowanej na szkle zespolonym o budowie 4/16/4 mm | 25 m2 |
| 2 | Dostawa i montaż moskitier okiennych | Dostawa i montaż moskitier okiennych, w tym: - 2 szt. o wymiarach 150x50 cm (tolerancja błędu 3 cm) - 8 szt. o wymiarach 150x53 cm (tolerancja błędu 3 cm). Opis parametrów: Ramka aluminiowa w kolorze białym, siatka z włókna szklanego pokryta PCV, średnica oczek 1mm | 10 szt. |
| 3 | Dostawa i montaż rolet okiennych typu dzień/noc | Dostawa i montaż rolet okiennych typu dzień/noc wg. specyfikacji w 4 oknach o łącznej powierzchni 18 m2. Montaż w 2 oknach pomieszczenia głównego biblioteki i w 2 oknach zaplecza biblioteki; Parametry: Typ rolety: Dzień i Noc Stopień zaciemnienia: Regulowany dopływ światła Gramatura tkaniny: 115 g / m2 Rodzaj tkaniny: 100% poliester Kolor tkaniny: ciemny beż | 18 m2 |
| 4 | Dostawa i montaż rolet z prowadnicami | Dostawa i montaż rolet z prowadnicami w budynku A 41 m2; w budynku B 20 m2 i w pracowniach MOW 18 m2 Parametry: roleta wyposażona jest w mały i estetyczny samohamujący mechanizm łańcuszkowy umożliwiający zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji dostępne kolory osprzętu (mechanizm, uchwyty, łańcuszek): biały, brązowy, dąb, szary, jasny szary tkanina w odcieniach beżu i szarości; prowadnica przytrzymująca tkaninę przy szybie umożliwiając zasłonięcie okien uchylnych (bez tzw. odstawania tkaniny) | 79 m2 |